Калибровка балансировочного станка PL-1150

- Установите любое колесо на станок, можно не сбалансированное, рекомендуется использовать колесо средних размеров(14’-16’).

- Установите точные размеры колеса.

1. Нажмите

- Пока надпись на дисплеях перестанет моргать и будет гореть постоянно.

2. Нажмите

- После прокрутки колеса и появлении надписи Add 100 добавьте 100 грамм с внешней стороны колеса под любым углом

3. Нажмите

ВНИМАНИЕ: любая допущенная ошибка при установке размеров приведет к неправильной калибровке станка.

- Станок откалиброван на дисплее отобразится надпись End CAL(Калибровка завершена).

Удалите 100-граммовый грузик и можете балансировать колесо. Значения которые были введены при калибровке хранятся в специальной памяти которая не стирается даже при выключении станка и хранятся там до десяти лет, что гарантирует правильную работу станка каждый раз когда станок будет включен. Само-калибровку можно повторять столько раз сколько вы посчитаете нужным или всякий раз, когда правильная работа станка находится под сомнением.